## Slide 1
اولا : الشروط الفنية لاختيار موقع التوصيلات الصحية :
1- أن يكون أطوالها اقل ما يمكن عند اتصالها بالمجاري العمومية والخاصة ، تخفيفا للنفقات ، والحصول على اكبر ميل ممكن للمواسير .
2- ألا يمر أي جزء من المجاري تحت المباني قدر الامكان بشرط ألا يؤدي ذلك إلى زيادة أطوالها أو زيادة التكاليف .
3- الاقتصاد ما أمكن في عدد غرف التفتيش نظرا لتكلفتها العالية مما يؤدي إلى زيادة التكاليف الكلية للصرف الخارجي.
وتخطط مجاري المبنى على المسقط الأفقي له ، بعد تعيين المجرى العمومي أو الخاص له في حالة المباني المنعزلة بحيث يبين على الرسم مواقع الأعمدة المختلفة والجاليترابات وغرف التفتيش ، على أن تعطى أرقام مسلسلة لسهولة تمييزها ، ثم يعين أكثر أعمدة العمل أو الجاليتربات بعدا عن المجرى العمومي الذي يعرف منسوبها ويقسم الفرق بين المنسوبين على الطول المقاس من الرسم بين خط مجرى المنزل والمجرى العمومي بمعرفة متوسط الانحدار ويجري تعديله في حالة عدم مناسبته .
وتقاس بعد ذلك أطوال المجاري من غرف التفتيش وتدون على الرسم مع حساب كمية المياه التي يمكن أن تمر في كل مجرى وتعين أقطارها وميولها وتحسب مناسيب الغرف وتوضح على الرسم وتعمل المراجعة الكافية لمراعاة ترك مسافة رأسية من منسوب قاع آخر غرفة ومنسوب المجاري العام لعمل الانحدار الكافي .
ويراعى عند تحديد ميول مجاري المبنى ومناسيب عرف التفتيش أن يكون قاعها منحدرا بحيث لا تسمح بترسيب المواد الصلبة وحفظها نظيفا فيكون الفرق بين المدخل والمخرج بها من 3 : 5 سم كما يجب أن تكون هذه الغرف اقرب ما يمكن عند توصيلات أعمدة الصرف والعمل كما يراعي توصيل كل مجموعة متقاربة منها إلى غرفة تفتيش واحدة
انواع توصيلات الصحية للاجهزة داخل الحمامات
توصيلات تغذية
توصيلات صرف
التوصيلات الصحية

## Slide 2
ثانيا : تنقسم أعمال التوصيلات للمواسير إلى :-
أولا :مواسير التغذية .
ثانيا :مواسير الصرف .
أولا: مواسير التغذية :-
التغذية هي إمداد المنشأ بالمياه الصالحة للاستخدام وتستخدم أنواع عديدة من هذه المواسير حيث توجد درجات مختلفة لمدى تحملها للضغوط الداخلية .
والمواسير المستخدمة في أعمال التغذية الداخلية تصنع من مواد متعددة أهمها:
1- مواسير الحديد المجلفن .
2- مواسير الحديد البلاستيك P.V.C. .
3- مواسير النحاس .
4- أنواع مستجدة وهي مواسيرالبولي ايثيلين والبروبلين.
1- مواسير الحديد المجلفن :
تعتبر مواسير الحديد المجلفن من أكثر المواسير استعمالا في التركيبات الصحية الخاصة بإمداد المياه، رفهي مواسير حديد مغطاة بطبقتين من الجلفنة احداهما داخلية والأخرى خارجية ، وتتم عملية الجلفنة بتغطيس ( غمر ) مواسير الحديد في أحواض لتنظيفها من الاكاسيد الموجودة على سطحيها الخارجي والداخلي وتختلف سمك طبقة الجلفنة (القشرة) من مصنع لآخر ويضاف أحيانا إليها القصدير والرصاص , والهدف من عملية الحلفنة هو حماية المواسير الحديدية من الصدأ مما يسبب تآكلها والإضرار بالإنسان . وتكون مواسير الحديد المجلفن بطول ( 6 متر ) وبأقطار متنوعة ( 1/2 ، 3/4 ، 1 ، 1.25 ، 1.5 ، 2 ، 3 ، 4 ) بوصة .

## Slide 3
ولتشكيل شبكة التغذية الداخلة تستخدم ملحقات أو لوازم لذلك الغرض :
- ملحقات مواسير الحديد المجلفن :
1- كوع 90 : يستخدم لربط ماسورتين متعامدتين ويتكون من قلاووظين داخلين متعامدين .
2- كوع مسلوب : يستخدم لربط ماسورتين متعامدتين بقطرين مختلفين ويتكون من قلاووظين داخليين ويسمى الكوع المسلوب بقطريه ، فمثلا يقال كوع مسلوب 2" / 1" .
3- كوع فرنساوي : يتكون من قلاووظين داخليين على شكل ربع دائرة.
4- متلوت : يستخدم غالبا في الأركان ويتكون من ثلاث قلاووظات داخلية كل فرع منه يتعامد على مستوى الفرعين الاخري وتستخدم لوصل ثلاثة مواسير تتعامد على بعضها .
5- تيه : ويستخدم لأخذ مصدر تغذية متعامد على خط المواسير ويتكون من ثلاث قلاووظات داخلية متساوية احداهما متعامدة على خط الاخرتين .
6- تيه مسلوب : ويستخدم عند فرعة صغيرة من خط مياها اكبر منها ويتكون من ثلاث قلاووظات داخلية المتعامدة اقل قطرا من الاخرتين .
7- صليبة : وتتكون من أربع قلاووظات داخلية متساوية وتستخدم لأخذ فرعين متساويين من مصدر واحد .
8- نبل صامولة : ويتكون من قلاووظين خارجيين متساويين على استقامة واحدة ويستخدم لربط ماسورتين قلاووظيين داخليين متساويين .
9- جلبة : وتتكون من قلاووظيين داخليين على استقامة واحدة وتستخدم لربط ماسورتين متساويتين على استقامة واحدة .
10- جلبة مسلوبة : وتتكون من قلاووظين داخليين مختلفين على استقامة واحدة وتستخدم لربط ماسورتين مختلفتين على استقامة واحدة
11- صامولة زنق : تتكون من قلاووظ داخلي ولها استخدامات متنوعة .
12- بوش : ويتكون من قلاووظين احداهما خارجي ( الأكبر ) والآخر داخلي ( الأصغر ) ويستخدم لتقليل القطر الداخلي لأي ملحقة .
13- طبة : وتتكون من قلاووظ خارجي وتستخدم للقفل على فرعة يمكن استخدامها بعد ذلك .
14- راكور ( لاكور ) تجميع : ويتكون من ثلاث قطع ويصنع عادة من النحاس الصفر أو النحاس المشكل أو الحديد المجلفن أو الـSTAINLESS STEEL حيث يوجد على القطعة الأولى ( قلاووظ داخلي + شفة خارجية ) والقطعة الثانية يوجد عليها ( قلاووظ داخلي + قلاووظ خارجي ) أما القطعة الثالثة يوجد ( قلاووظ داخلي + شفة داخلية ) لربط القطعتين معا .
15- كرنك : هو ملحق يستخدم لربط ماسورتين في اتجاهين متعامدين في نفس المستوى.
اختبار المواسير بالحوائط

## Slide 4
عمليات تشغيل مواسير الحديد المجلفن
عمليات ( القطع ، القلوظة ، الربط ) .
اشتراطات تصميم وتنفيذ مواسير المياه الساخنة .
أولا: عمليات القطع :
أ ) القطع باستخدام المنشار الحدادي :
1- يتم وضع ماسورة الحديدة في المنجلة ويؤخذ البعد المطلوب ونضع علامة بالقلم أو صفيحة المنشار أو اللاكيه.
2- نبدأ القطع بواسطة المنشار عموديا على حجم الماسورة حتى نهاية القطع مع مراعاة وضع زيت على الماسورة أثناء القطع للحفاظ على أسنان المنشار .
3- باستخدام المبرد الحديدي يسوى القطع عموديا بأعلى حجم الماسورة ويراعى عند ربط صحيفة المنشار في جسم المنشار أن يكون اتجاه أسنان صفيحة المنشار إلى الأمام .
ب) القطع باستخدام سكينة القطع :
1- نضع ماسورة الحديد في المنجلة ونأخذ المقاس المطلوب ونضع علامة بالقلم أو بصفيحة المنشار أو باللاكيه .
2- تضبط سكينة القطعية بحيث تكون عجلاتها منضبطة على العلامة المحددة وتربط يد السكينة تماما .
3- تلف سكينة القطع لفة كاملة عدة مرات حتى تلف السكينة بسهولة ويراعى لف السكينة لفة كاملة حتى لا تنكسر عجلة القطع بالسكينة .
4- عند الوصول إلى سهولة اللف يتم ربط يد السكينة ثم نستمر في عملية اللف حتى تنقطع الماسورة .
الاختبار الأول للمواسير قبل التركيب :
ما هي الشروط الواجب مراعاتها عند الشراء أو الاستلام :
- يجب أن تكون المواسير منتظمة المقطع وليست بها اختناقات أو انتفاخات .
- أن تكون الملحقات سليمة ومقلوظة قلاووظ سليم وليست بها ثقوب
- أن تكون خالية من الشروخ .
ثانيا: عملية القلوظة :
وهي عملية الغرض منها عمل سن قلاووظ خارجي للمواسير ويستخدم لذلك أداة تسمى بالمضربيطة وتتم عملية القلوظة كالتالي :
1- يختبر المقطع الذي سيجرى عليه عملية القلوظة والتأكد من عمودية سطح القطع (حيث من عيوب القطع عدم راسية القطع على جسم الماسورة) وان لم يكن عموديا يسوى السطح بالمبرد الحدادي .
2- ندخل المضربيطة عموديا على سن الماسورة حتى تقابل أسنان الماسورة ونبدأ لف المضربيطة جهة اليمين مع مراعاة وضع زيت على أسنانها أثناء التشغيل .
3- بعد الحصول على السن المطلوب تفك المضربيطة من الماسورة وذلك بلفها في اتجاه اليسار .
4- يختبر السن بإحدى الملحقات المقلوظة من الداخل بنفس القطر .
فرقع نحاس أصفر يدور فوق تصريف
أرضيّة تصريف
غرف التفتيش
عمل فتحات لأنابيب خطوط الصرف
تنفيذ شبكة الصرف الصحي الداخلية

## Slide 5
أعمال التغذية بالمياه:
ويمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين: 1- التغذية الخارجية: وتبدأ من المآخذ العمومية وهي تختص بأعمال المحليات والبلديات المسماة بشبكات المياه الرئيسية وهي تتولى عمل وصلة المياه من المآخذ العمومية وتركيب العدادات وبطارية التوزيع ومحبس الضمان لكل منها دون أي تدخل من المقاول أو المالك باستثناء الطلب المقدم من المالك بتركيب العداد وعمل المآخذ الرئيسية من الأسبستوس ومآخذ المياه من الرصاص . 2- التغذية الداخلية: وتبدأ من بطاريات المياه العمومية التي تركبها البلديات أو شبكات المياه الرئيسية وتحدد اللوحات التنفيذية أماكن تركيب بطاريات التغذية الرئيسية والتفرعات الصاعدة لكل دور أو لكل شقة أو لكل قسم من أقسام المبنى . ويتم تحديد وتوصيف أقطار هذه الفروع بحسب الضغط المطلوب للمياه وارتفاع المبنى وتتدرج هذه الحجوم من 2:1 بوصة للتغذية الرئيسية إلى 0.75:0.5 بوصة للتفرعات الداخلية وتعمل جميع أنواع مواسير التغذية من الحديد المجلفن وتقاس أقطارها من الداخل ويجب أن تكون جميع ملحقاتها وهي الجلب العادية والمسلوبة والكيعان والتيهات والطبات من الحديد المجلفن من أجود الأنواع.
ثالثا: عملية الربط :
والغرض من عملية هو توصيل المواسير بالملحقات ببعضها توصيلا جيدا بحيث لا تنفذ المياه من مكان الربط تحت ضغط المياه .
- الخطوات المتبعة في عملية الربط :
1- يدهن سن القلاووظ الخارجي بالبريمر وذلك لحماية الماسورة من الصدأ بعد إزالة طبقة الجلفنة نتيجة عملية القلوظة .
2- نلف شعر الكتان ( استوبة شعر ) على السن من الخارج إلى الداخل وفي اتجاه اليمين ( اتجاه ربط الملحقات ) حتى لا يفك الكتان عند الربط .
3- يدهن شعر الكتان مرة أخرى بالبرايمر ثم يربط الملحق حسب نوعه المطلوب .
المفاتيح المستعملة في عملية الربط :
- مفتاح استينون .
- مفتاح كماشة .
- مفتاح فرنساوي .
- مفتاح إنجليزي .
مفتاح كماشة
مفتاح فرنساوي
مفتاح إنجليزي
تغذية الأجهزة بالمياه الساخنة والبارده

## Slide 6
مراحل تركيب المواسير المختلفة: (أ) مواسير التغذية الصاعدة على الحوائط: وتركب خارج الحوائط للتغذية في المناور بالأقطار المنصوص عليها ويترك خلوص 5سم بينها وبين الحوائط ينتهي إلى 3سم بعد البياض وتثبت بواسطة أقفزة وكانات داخل الحائط على مسافات كافية وذلك بعد وزنها رأسياً وتركب في بعضها عن طريق قلوظة الأطراف ويتم وصل المواسير الطولية في بعضها عن طريق " نبل " بينما تتصل في الزوايا بواسطة الكوع وتتفرع في المداخل بواسطة حرف ( T) وعادة ما تكون أطوال مواسير الحديد بجميع أقطارها 6متر ويتم تقطيعها إلى الأطوال المطلوبة بواسطة المنشار الحدادي وتدهن بعد التركيب والاختبار وجهين بالسلاقون أو البرايمر لجميع وصلاتها الظاهرة خارج الحائط ويمكن تشطيبها بأي بويات زيتية أخرى وبأي لون. (ب) مواسير التغذية المدفونة داخل الحائط: عادة ما تنص اللوحات التنفيذية على دفن مواسير التغذية داخل الحوائط في حالة تكسية الحوائط بالسيراميك وتتطلب كفاءة عالية في التركيب والعزل والاختبار قبل تغطيتها بالسيراميك ويتم تركيبها تبعاً للمراحل الآتية:  فتح مجاري المواسير الساخنة والباردة بالعمق المناسب.  عمل المواسير بالمقاسات المطلوبة وتركيب جميع اللوازم من كيعان وتيهات ونبال حسب اتجاهات ومسارات المواسير بالأقطار المناسبة والمحددة بالرسومات.  تركيب طبب على جميع المخارج وكبس المياه لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام للتأكد من عدم وجود أي تسريب فيها ودهان جميع المواسير المدفونة داخل الحوائط بلوازمها وجهين سلاقون أو برايمر مع التوصية بدهان المواسير الباردة وجه بيتومين قبل التركيب ولفها بوجهين من الخيش المقطرن المتلاصق بعد التركيب بينما يتم دهان جميع مواسير تغذية المياه الساخنة بالصوف الزجاجي العازل للحرارة وذلك قبل تركيبها داخل الحوائط ويتم لف طبقة من مادة لاصقة على الصوف الزجاجي مثل الشيكارتون أو توضع الماسورة بعد عزلها داخل مواسير بلاستيك بقطر مناسب.  يتم عمل أربطة من الأسمنت والرمل على المواسير المدفونة ويمنع إضافة أو عمل أي أربطة من الجبس حتى لا تساعد على تآكل المواسير. (ج) مواسير التغذية المدفونة تحت الأرض: يتم عمل مواسير التغذية المدفونة تحت الأرض فى الأماكن التي تحددها اللوحات التنفيذية وتعمل من الصلب المجلفن بالأقطار المناسبة وتنص المواصفات على ضرورة توريد المواسير والكيعان والمشتركات والجلب والتيهات والراكورات المدفونة من أجود الأنواع وأن يتم تقطيع المواسير وقلوظتها ودهانها وجهين بيتومين قبل التركيب وأن يتم تغطيتها بلفات متلاصقة من رقتين من الخيش المشبع بمحلول البيتومين الحار وذلك بعد تركيبها وتجربتها وتشمل ، وتشمل الفية المحددة من المقاول أعمال الحفر للعمق المطلوب في أي طبقة من طبقات التربة سواء كانت رملية أو طينية أو خلافه مع نزح المياه إن وجدت ، كذلك تشمل الفية أعمال الفية ونقل المخلفات ونهو الأعمال على الوجه الأكمل.

## Slide 7
السخانات المركزية
صمام الامان
السخانات المركزيه هي وسيلة لتوفير كمية كبيره من الماء الساخن لحمام واحد أو أكثر مما لا تستطيع السخانات العاديه على توفيره نظرا لمحدودية حجمها ( 20-25 جالون كحد أقصى ) .. في حين تكون السخانات المركزيه أكبر حجما ( بدءا من 50 جالون وحتى 500 جالون )

## Slide 8
عند اختيار استخدام نظام السخانات المركزيه علينا التفكير بالامور التاليه : 1- كمبدأ عام يتم اختيار ( 2 ) سخان للمنزل 2- علينا اختيار حجم السخانات المناسب لتلبية احتياجات المنزل .. وذلك بتحديد الاحتياجات على هيئة ( لتر / الساعه ) .. فهذا سيحدد أيضا حجم عضو التسخين Element 3- علينا تحديد نوعية نظام تغذية الماء في المنزل .. هل سيكون نظام مضغوط ( Pressure System ) أو نظام يعمل بالجاذبيه ( Gravity System ) فلكل نظام ما يناسبه من السخانات من حيث سمك جدار خزانها وتحمله للضغوط .. ناهيك عن مستلزمات النظام المضغوط من محابس عديمة الارتداد أو محبس تنفيس الضغط 4- توفير المكان الملائم للسخانات .. سواءا كان فوق السطح أسفل الخزانات العلويه ( وهو الأفضل .. خاصة للسخانات ذات الضغط المنخفض ) أو بالقبو .. أو بالدور الأرضي .. المهم هو أن تكون أسفل الخزانات العلويه .. كي نضمن تغذيتها بالمياه دائما حتى وإن تعطلت مضخات الضغط .. واختيار المكان بحيث تكون أقرب ما يمكن للحمامات كي لا تكون مواسير المياه الساخنه طويله وبذلك نقلل من الفاقد في حرارة المياه
انواع السخانات المركزيه : 1- سخانات خزانها الداخلي من النحاس ( غالبا انجليزيه ) 2- سخانات خزانها الداخلي من الحديد المجلفن ( غالبا امريكيه وايطاليه ) 3- سخانات خزانها الداخلي من الستانلس ستيل ( نرويجيه واسبانيه وربما غيرها ) لكل نوعيه من هذه الخزات صنفين : أ- ضغط منخفض وهو الذي سيعمل بتأثير الجاذبيه الأرضيه فقط ب- ضغط عالي وهو الذي سيعمل بتأثير ضغط مضخات الضغط
سخان مياه الطاقة الشمسية,نظام مياه ساخنة بالطاقة الشمسية

## Slide 9
اسعار نظام السخانات المركزية شركة تدمر ( فرع النجمة ) 1- شلر ( مبرد المياة ) السعر 2950 ريال قطري 2- برشر السعر 1250 3- دينمو السعر 665 4- فلوت سويتش عدد 2 السعر 200 ريال 5- فلتر مياه السعر 2000 ريال 6- نظام تدوير المياة سيركليشين عدد 2 السعر 1350 ريال 7- تايمر ( منظم الوقت) السعر 300 8- سخان عدد 2 السعر 6000 المجموع = 14715 الف ريال قطري بعد الخصم = 10950 ريال قطري الشركة البحرية للتجارة والمقاولات موقعهم ( منطقة الدوحة الجديدة ) بجانب عمارة المالكي 1- فلتر مياه ( امريكي ) السعر = 3400 ريال 2- برشر ( الماني ) السعر = 1750 ريال 3- سخان (امريكي) عدد 2 السعر= 4600 ريال 4- سيركيليشن عدد 1 السعر 1000 ريال 5- فلوت سويتش(عوامه) عدد 3 السعر 300 ريال 6- دينمو (امريكي) عدد 1 السعر 950 ريال المجموع = 12000 الف ريال قطري بعد الخصم = 10000 ريال التركيب 2300 ريال قطري
من مستلزمات نظام السخانات المركزيه هو الحفاظ على حرارة الماء داخل المواسير دوما .. وذلك بعزل مواسير المياه الساخنه ( وكذلك البارده ) وتركيب مضختين تدوير للماء الساخن ( Circulation Pump ) يقوم بتحريك الماء داخل المواسير باستمرار لكي نحصل على الماء الساخن فور فتح صنبور الماء طبعا وعند اعتمادنا نظام التغذيه بالماء ان كان بالجاذبيه أو بالضغط فعلينا الحرص عند اختيار خلاطات المياه لكافة البيت .. بحيث نقوم بشراء النوعيه التي تتحمل الضغط وليست النوعيه العاديه
مميزات السخانات المركزيه هي :
1- توفير كمية مياه ساخنه كافيه لاستخدام أي من ساكني المنزل في أي وقت 2- تركيب السخانات في غرفة أعلى السطح .. وبذلك يتوفر مكان تركيب السخانات بالحمامات ويتلافى خطر انفجارها أحيانا .. كما يعطي منظرا وشكلا أفضل للحمامات 3- يوفر في استهلاك الطاقة الكهربائيه 4- يمكن التحكم بنوعية المياه الساخنه عبر مرورها في نظام الفلتر الذي يركب بجواره غالبا 5- حسب نوعية مادة خزانه .. فإن عمره الإفتراضي طويل جدا مقارنة بالسخانات العاديه عيوبه 1- تكاليفه المبدئيه مرتفعه نسبة للسخانات التجاريه الصغيره المنتشره في الأسواق 2- لو تعطل السخان ( وكان المركب فقط سخان واحد ) فإن كافة المنزل سيتأثر بانقطاع الماء الساخن 3- يحتاج إلى عمالة فنيه ماهره لتركيبه ( لا للبايب فيتر أبو وانيت ) 4- لو لم يركب مضخة تدوير Circulation Pump لها بحيث يتم تدوير المياه الساخنه داخل المواسير فإن المستخدم سيستهلك كمية لا بأس بها من المياه حتى تصل له المياه الساخنه .. لذلك لا بد من تركيب مضخات تدوير معها توفر المياه الساخنه بمجرد فتح الصنبور