## Slide 1: معاملات النفوذية في الرمل
Coefficient of permeability in sand

## Slide 2: 1- مقدمة :
النفوذية تعبر عن قابلية التربة لتمرير الماء من خلالها وذلك باعتبارها جسم مسامي , تتوقف نفوذية التربة ورشح الماء فيها على العوامل التالية :
1-نوع التربة .
2- حجم وشكل حبيباتها .
3- درجة تراصها .
4- شكل و أبعاد الفراغات فيها .
5- درجة حرارة الماء أو السائل الراشح .

## Slide 3: 2- نوع جريان الماء في التربة وفقا لحجم حبيباتها
من المعروف أن هناك نوعان لحركة المياه وهما :
1- صفحية : حيث تتحرك جزيئات الماء موازية لبعضها
2- جائشة : حيث تتداخل و تتقاطع مسارات حركة
جزيئات الماء .
- و قد دلت أبحاث العلماء : جوكوفسكي,دارسي بوازييل على أن حبيبات التربة التي قطرها أقل من 2 مم تمنع الحركة الجائشة .

## Slide 4: 3- معاملات النفاذية في الرمل
3-1طريقة هازن:الذي وجد تجريبيا أن لنفوذية الرمل المتجانس
التركيب الحبي علاقة بالقطر الفعال D10 وفقا للعلاقة :
K=C . (D10 )2 ( Cm/s)
K : معامل نفوذية الرمل .
C : ثابت يتغير من ( 1 TO 1.5 ) .
D10 : القطر الفعال ( mm ) .

## Slide 5: 3-2 معادلة كازغراندي لمعامل نفوذية الرمل النظيف الناعم و المتوسط الخشونة : K=1,4.K0,85 .(e)2 e : معامل المسامية . . K0,85 : معامل النفاذية عند معامل مسامية 0,85

## Slide 6: 3-3 معادلة chapuis التجريبية :