## Slide 1
عنوان البحث
المعادلة التفاضلية للإنضغاط الرشحي
Differential equation for Filtration consolidation
إشراف الدكتور : محمد نصار
تقديم : رجاء عباس

## Slide 2: المحتويات
دراسة نظرية بسيطة عن نظرية الإنضغاط الرشحي .
المعادلة التفاضلية للإنضغاط الرشحي.
بعض السلبيات في نظرية الإنضغاط الرشحي .
اقتراح تطبيق المعادلة التفاضلية في مجالات جزئية .
مثال عددي يوضح الفرق بين القيم التجريبية (نتائج الآدومتر) والقيم الناتجة عن نظرية الإنضغاط الرشحي .

## Slide 3: دراسة نظرية بسيطة عن نظرية الإنضغاط الرشحي
الإنضغاط الرشحي : إنضغاط التربة أو تناقص حجمها نتيجة رشح الماء الموجود في مسامات التربة وخروجه من التربة بتأثير ارتفاع الضاغط الناتج عن تطبيق حمولة خارجية ستاتيكية .
الحمولة الخارجية تتوزع على الماء الموجود في مسامات التربة وجزيئات التربة الصلبة.
يتلقى الماء كامل الحمولة في البدء ويبدأ بالخروج (الرشح ) من العينة وتبدأ جزئيات التربة بتلقي الحمولة بالتدريج حتى يتلاشى ضغط ماء المسام الزائد المتولد نتيجة الحمولة فيصبح الحمل بكامله مطبق على جزئيات التربة وتنتهي عملية الإنضغاط الرشحي .

## Slide 5: المعادلة التفاضلية للإنضغاط الرشحي
نأخذ عنصر تفاضلي dz ضمن طبقة التربة واعتماداً على :
إن كمية الماء الخارجة من العينة تساوي النقصان في المسامية .
تطبيق قانون دارسي .
تنتج المعادلة التفاضلية التالية للإنضغاط الرشحي :
الضغط الفعال المؤثر في جزيئات التربة .

## Slide 6
بحل المعادلة التفاضلية السابقة نحصل على :
قيمة الضغط الفعال المؤثر في التربة عند أي زمن من فترة الإنضغاط الرشحي.
قيمة الهبوط مع الزمن :
S ) الهبوط النهائي )
(h طول مسار رشح الماء )

## Slide 7
لتطبيق نظرية الإنضغاط الرشحي يجب أن يتحقق مايلي :
التربة متجانسة .
التربة مشبعة كليا .
الجزيئات الصلبة والماء جسمين غير متشوهين .
يحدث الرشح في الإتجاه الشاقولي فقط .
قانون دارسي محقق من أجل جميع الميول الهيدروليكية المؤثرة أثناء الإنضغاط.
قيمة معامل النفوذية ثابتة خلال عملية الإنضغاط .
يحدث إنضغاط التربة في شروط عدم إمكانية توسعها الجانبي .
يعتبرتوزع الإجهادات في التربة منتظماً.

## Slide 8: بعض السلبيات في نظرية الإنضغاط الرشحي
اعتبار قيمة معامل النفوذية ثابتة خلال عملية الإنضغاط .
( أثناء عملية الإنضغاط تقل مسامية التربة وبالتالي يجب أن تقل قيمة معامل النفوذية )
توزع الإجهادات في التربة منتظم يتوافق مع وجود حمولة شاقولية موزعة بانتظام وممتدة للانهاية أما في حالة ضغط الأساس الذي يعتبر حمولة محلية يكون توزع الإجهادات متناقص مع العمق بقانون منحني .

## Slide 9
إذا قسمنا عملية الإنضغاط لمجالات جزئية بحيث :
يكون التغير في مسامية التربة صغير جداً.
عندها يمكن اعتبار معامل النفوذية ثابت خلال هذا المجال.
نطبق نظرية الإنضغاط الرشحي ضمن هذا المجال لحساب الهبوط .
اقتراح تطبيق المعادلة التفاضلية في مجالات جزئية

## Slide 10
مثال عددي لتوضيح الفرق بين القيم التجريبية (نتائج الآدومتر) والقيم الناتجة عن نظرية الإنضغاط الرشحي

## Slide 11
أجريت تجربة التشديد (في جهاز الآدومتر) على عينة غضارية ارتفاعها البدائي
( 20mm=h0 ) وزنها النوعي Gs =2.73) ) وكانت النتائج كما يلي :
عند نهاية التجربة (ساعة24) أصبحت سماكة العينة (17.6 mm ) ورطوبتها Wsat = 35.9% )) تغير الضغط المطبق 2 kg/cm²) )
T(min) | قراءة التشوه
0 | 5
0.25 | 4.67
0.5 | 4.62
1 | 4.53
2.25 | 4.41
4 | 4.28
9 | 4.01
16 | 3.75
25 | 3.49
T(min) | قراءة التشوه
36 | 3.28
49 | 3.15
64 | 3.06
81 | 3
100 | 2.96
200 | 2.84
400 | 2.76
1440 | 2.61

## Slide 12
الهبوط الكلي :
طول مسار رشح الماء في العينة
معامل المسامية النهائي :
معامل المسامية البدائي :
معامل الإنضغاط الحجمي :

## Slide 13: معامل الإنضغاط الرشحي : حساب : ينتج من المخطط البياني :
حساب معامل النفاذ ية :

## Slide 14
حساب قيم الهبوط مع الزمن اعتماداً على نظرية الإنضغاط الرشحي :
بتطبيق المعادلة السابقة لحساب الهبوط مع الزمن تنتج القيم التالية :

## Slide 15
T(min) | St (mm)
40 | 1.981
45 | 2.053
50 | 2.113
55 | 2.162
60 | 2.202
70 | 2.263
80 | 2.304
90 | 2.331
100 | 2.350
120 | 2.372
140 | 2.382
160 | 2.386
180 | 2.388
210 | 2.389
240 | 2.390
300 | 2.390
1440 | 2.390
T(min) | St (mm)
0 | 0.000
0.5 | 0.262
1 | 0.346
2 | 0.480
3 | 0.587
4 | 0.677
5 | 0.757
6 | 0.829
7 | 0.896
8 | 0.958
9 | 1.016
10 | 1.070
15 | 1.308
20 | 1.500
25 | 1.657
30 | 1.787
35 | 1.893

## Slide 16
حساب قيم الهبوط مع الزمن بتطبيق نظرية الإنضغاط الرشحي ضمن مجالات جزئية من الهبوط الكلي
نحسب عند كل مرحلة :
- معامل المسامية :
- معامل الإنضغاط الحجمي :
- معامل النفوذية (وفق طريقة E.Tshapovskyالصالحة من أجل جهاز الآدومتر) :
:
- معامل الإنضغاط الرشحي :
نطبق نظرية الإنضغاط الرشحي كما سبق .

## Slide 17: نتائج تطبيق نظرية الإنضغاط الرشحي ضمن مجالات جزئية :
وتكملة الجدول في الشريحة التالية :

## Slide 18: نتائج تطبيق نظرية الإنضغاط الرشحي ضمن مجالات جزئية :

## Slide 19: مقارنة النتائج :
نلاحظ من الرسم البياني أنه خلال الدقيقة الأولى تعطي نتائج الآدومتر القيم الأكبر للهبوط ثم تتساوى تقريباً مع نتائج المجالات الجزئية لبعض الوقت ثم تعطي المجالات الجزئية القيم الأكبر للهبوط .

## Slide 20
تعطي المجالات الجزئية قيم أكبر للهبوط من المعادلة التفاضلية العامة خلال
40min الأولى تقريباً حيث أنها تأخذ بعين الإعتبار أن معامل النفاذية في
بداية التجربة يكون كبيرنسبياً ثم تتناقص قيمته مع الزمن بسبب نقصان مسامية
التربة مع الزمن .

## Slide 21
مع مرور الزمن وبعد 45 min تقريباً تعطي المجالات الجزئية هبوطاً أقل من المعادلة التفاضلية العامة بسبب نقصان معامل النفاذية عن القيمة الوسطية التي اعتمدت عليها المعادلة التفاضلية العامة .

## Slide 22
بشكل عام تطبيق المجالات الجزئية تعطي نتائج أقرب لنتائج الآدومتر من المعادلة التفاضلية العامة إلا أنها تعطي قيم أقل للهبوط النهائي .