## Slide 1: جامعة دمشق كلية الهندسة المدنية قسم الهندسة الجيوتكنيكية دراسات عليا
المواد الضارة في التربة
اشراف : الدكتور محمد نصار اعداد : م . سمير فارس

## Slide 2: مقدمة
تعتبر المواد الموجودة في التربة أو في المياه الجوفية ضارة من وجهة نظر التأسيس إذا كانت تؤثر على مواد البناء حيث تحللها.
المواد الكيميائية السيئة :
إن بعض المركبات المينيرالية تؤثر بشكل سيئ على مواد البناء وخاصة البيتون .
يظهر ضرر هذه المواد عندما تنحل في الماء ( اي عندما تظهر فيه بشكل أيونات ) .
تتعلق درجة الضرر بنوع المواد الضارة وتركيزها وخواص التربة والتركيب الكيميائي للمياه الجوفية وبشدة تماس المياه مع الاساس ( نتيجة سرعة جريان الماء ) ومقاومة المواد المصنوع منها الأساس وحرارة وضغط المياه ويزداد الأمر سوءاً عندما تؤثر المياه المخربة بشكل متناوب مع الهواء .

## Slide 3: الكبريتات
إن تأثير التربة ( أو المياه الجوفية ) بشكل سيئ على البيتون سببه أيونات جذر الكبريت SO4 والذي يوجد في الصخور المختلفة بشكل :
كبريتات الكالسيوم المائية ( الجبصين ) Caso4.2H2O
كبريتات الصوديوم Na2SO4.10H2o
كبريتات المغنزيوم MgSo4.7H2o
كبريتات الأمونيوم ( NH4 )2S04
وكذلك توجد الكبريتات في المياه الجوفية بكثرة وتنشأ عادة من تحويل كبريت الحديد ( البيريت ) FeS2 إلى حمض الكبريت الذي يعطي بوجود اكسيد الكالسيوم الجبصين وغاز الفحم .

## Slide 4
تتشكل الكبريتات أيضاً عند تفسخ المواد البروتينية وتتشكل كذلك في المياه الراكدة كالمستنقعات بتأثير الميكرو بكتريا كما يمكن أن تأتي إلى التربة بكميات كبيرة من فضلات المصانع ومياه الجرور العام .
يظهر أثر الكبريتات على البيتون عند تفاعل أيونات الكبريت مع ماءات الكالسيوم Ca(oH)2 الموجودة في الاسمنت فتتشكل كريستالات الجبصين التي تخرب بنية البيتون .وتؤثر بشكل أسوأ بوجود ألومينات الكالسيوم الثلاثية التي تشكلمعه كبريتات الالومنيوم الكلسية والتي تسمى بجرثوم الاسمنت .
إن محاليل أملاح المغنزيوم تتسبب في إبدال عنصر الكالسيوم الموجود في البيتون بعنصر المغنزيوم مما يؤدي إلى انفراط البيتون ( فقدان التماسك ) .
أما غاز ثاني أكسيد الفحم Co2 فيصبح مخرباً عندما يسبب تركيزه تفاعلاً حامضياً للمياه الجوفية .
يتم تحديد ضرر المياه الجوفية بإجراء التحليل الكيميائي لها أو للتربة

## Slide 5: فحمات الكالسيوم CaCo3
توجد في التربة بشكل رئيسي بالمركبات التالية : - حبيبات كلسية أحادية ( فحم الكالسيوم ) – محلول للغشاء المترسب ( CaCo3 ) على سطح الحبيبات – كاتيون متبدل Ca .
إن وجود فحمات الكالسيوم في التربة يخفض لدونتها وذلك بتخثر الجزيئات الناعمة الغروية ويرفع من نفوذيتها .
نظراً لعدم ثبات فحمات الكالسيوم كيميائياً فإنه عندما ينحل الكالسيوم بالماء ويسحب من التربة يمكن أن يسبب بعد فترة طويلة ضرراً في الخواص الفيزيائية والميكانيكية للتربة وخاصة في حالة المياه الجوفية الجارية .
يتم تحديد وجود فحمات الكالسيوم في التربة إما بالطرق الكيميائية الدقيقة وإما بطريقة مقياس الكالسيوم حيث يتم تفاعل وزن معين من التربة الجافة المدقوقة بحمض كلور الماء فينتج التفاعل التالي : CaCo3 + 2Hcl = Cacl2 +H2o + Co2 وإن كمية غاز الكربون المتشكلة تتناسب مع كمية فحمات الكالسيوم الموجودة في التربة ويعطى نتيجة للتجربة مايسمى بالتكلس وهي نسبة الكلس المئوية الموجودة في التربة .
إذا كانت نسبة التكلس 5 – 25 % تكون التربة قليلة التكلس وإذا كانت 25 – 50 % تسمى بالتربة الكلسية وعندما تكون أكبر من 50 % تسمى كلسية شديدة

## Slide 6
المركب | المحتوى – جزء في المليون |  | 
 | أضرار قليلة | أضرار شديدة | أضرار خطيرة
حامض الكربونيك الأمونيا الماغنزيوم الكبريتات الاس الهيدروجيني | 15 – 30 15 – 30 100 – 300 200 – 600 5.5 – 6.5 | 30 – 60 30 – 60 300 – 1500 600 – 2000 4.5 – 5.5 | < 60 < 60 < 1500 < 2000 > 4.5
حدود المكونات الضارة

## Slide 7
نوع وكمية السمنت اللازم استخدامها حسب نسبة الكبريتات في التربة والمياه الجوفية
محتوى الكبريتات |  |  | نوع الاسمنت | محتوى الاسمنت كغ / م3
في التربة % | في محلول 2:1 تربة:ماء | في المياه الجوفية جزء بالمليون |  | 
> 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1 1 – 2 < 2 | - - 1.9 – 3.1 3.1 – 5.6 < 5.6 | > 300 300 – 1200 1200 – 2500 2500 – 5000 < 5000 | بورتلاندي عادي بورتلاندي عادي مقاوم للكبريتات مقاوم للكبريتات مقاوم للكبريتات | 240 290 290 330 330 + عزل